# Byrpex

Состояние на: 08.08.03

- Системы:

1. Бир Пекс PN12,5 [20оС – 12,5 Атм; 95оС – 5,4 Атм] (труба PE-Xb) труба для  холодного и горячего водоснабжения, отопления.

2. Бир Пекс PN20,0 [20оС – 20,0 Атм; 95оС – 8,6 Атм] (труба PE-Xb) труба для холодного и горячего водоснабжения, отопления.

Вид соединения:

- Резьбозажимное соединение со штуцером;

- Резьбозажимное соединение без штуцера;

- Аксиальная запрессовка.

- Типы труб:

1. Бир Пекс PN12,5 [20оС – 12,5 Атм; 95оС – 5,4 Атм]

Диам. 16x2 мм; 20x2 мм; 25x2,3 мм; 32x3,0 мм; 40x3,7 мм; 50x4,6 мм; 63x5,8 мм.

- В бухтах по 50 м: 25x2,3 мм; 32x3,0 мм.

- В бухтах по 100 м: 16x2 мм; 20x2 мм; 25x2,3 мм; 32x3,0 мм.

- В бухтах по 200 м: 16x2 мм; 20x2 мм.

- Остальное – под заказ

- Бир Пекс PN20,0 [20оС – 20,0 Атм; 95оС – 8,6 Атм]

Диам. 16x2,2 мм; 20x2,8 мм; 25x3,5 мм; 32x4,4 мм; 40x5,5 мм; 50x6,9 мм; 63x8,6 мм.

- В бухтах по 50 м: 25x3,5 мм; 32x4,4 мм.

- В бухтах по 100 м: 16x2,2 мм; 20x2,8 мм; 25x3,5 мм; 32x4,4 мм.

- Отрезки по 3,5 м: 25x3,5 мм; 32x4,4 мм.

- Остальное – под заказ

- Фитинги:

- металлические фитинги из латуни, стойкой к выщелачиванию с резьбой

- металлические фитинги из латуни, стойкой к выщелачиванию с резьбой и разрезным обжимным кольцом

- металлические фитинги из латуни, стойкой к выщелачиванию со штуцерами для соединения с помощью надвижной гильзы

- Монтажный инструмент:

- Ручной запрессовочный инструмент со сменными насадками на диам. 16-20 мм

- Расширитель для труб

- Труборезные ножницы, запресовочные и расширительные насадки

- Ручной запрессовочный инструмент со сменными насадками на диам. 16-20 мм

- Монтажные операции:

Аксиальная запрессовка

1. Отрезать требуемую длину трубы с помощью ножниц.

2. Надеть гильзу на трубу.

3. Вставить расширитель с головкой требуемого диаметра до упора. Равномерно свести рукоятки расширителя 3-4 раза, поворачивая его на 10-15o.

4. Вставить штуцер фитинга в трубу до упора.

5. Запрессовать гильзу на фитинг с помощью ручного или гидравлического пресса.

Резьбозажимное соединение

1. Отрезать участок трубы требуемой длины;

2. Надеть на трубу обжимную гайку резьбой в сторону соединителя;

3. Надеть на трубу разрезное кольцо. Край кольца должен отстоять от среза трубы на 1 мм.

4. Насадить трубу на штуцер фитинга до упора.

5. Снимать фаску с трубы и проводить какие-либо дополнительные действия не требуется.

6. Закрутить обжимную гайку при помощи двух гаечных ключей, обеспечив следующие номинальные усилия (16мм - 2..2,5 кг/м; 20мм - 3..3,5 кг/м; 25мм - 5..5,5; 32мм - 6..6,5 кг/м.

- Преимущества:

- универсальная труба;

- несколько типов соединения.

- Недостатки:

- степень сшивки самая низкая из всех сшитых полиэтиленов – 65%

- сшивка неравномерна по толщине материала (у наружной и внутренней поверхности она наибольшая, в толще материала очень низкая).

- материал более жесткий, по сравнению с PE-Xa, что затрудняет монтаж.

- эффект памяти формы выражен слабее, что делает трубу менее устойчивой к механическим воздействиям

- трубы с кислородозащитным слоем не выпускаются, что согласно СНиП 2.04.05-91 не допустимо для их применения в системах отопления, где компоненты системы подвержены коррозии

- Сертификаты:

Есть

- Противопожарная защита:

Отсутствие собственных противопожарных устройств.

- Коэффициент температурного удлинения:

0,14

- Расстояние между хомутами:                  гориз.        верт.

диам. 16..20 мм:	 	                       1,5 м         1,0 м

диам. 25..40 мм:	 	                       1,5 м         1,5 м

диам. 50..63 мм:	 	                       2,0 м         1,5 м

- Аргументация для систем водоснабжения, радиаторного и напольного отопления

## Преимущества:

- универсальная труба

- несколько типов соединения

Недостатки:

- фирма выпускает только трубы, в отличие от системного подхода REHAU

- соединение с резиновыми уплотнительными кольцами (резьбозажимное соединение)

- сортамент фасонных частей значительно беднее, чем у систем REHAU

- расширение труб при изготовлении соединения на надвижной гильзе производится в 3-4 приёма. Изготовление соединения более трудоёмкое.

- резьбозажимные соединения нельзя заделывать в стяжку

- отсутствует надлежащий уровень обслуживания, сервиса и программного обеспечения.