# HENCO

Состояние на: 12.08.03

- Системы:

1. HENCO (труба многослойная PE-Xc/AL/PE-Xc) труба для холодного и горячего водоснабжения и напольного отопления.

.

Вид соединения:

Резьбозажимное соединение, радиальная запрессовка (пресс-фитинги).

- Типы труб:

- Конструкция: PE-Xc/AL/PE-Xc.

Диам. 14x2 мм; 16x2 мм; 20x2 мм;  26x3 мм; 32x3 мм.

- В бухтах по 200 м: 14x2 мм; 16x2 мм.

- В бухтах по 100 м: 20x2 мм.

- В бухтах по 50 м: 26x3 мм; 32x3 мм.

- Конструкция: PE-Xc/AL/PE-Xc в изоляции 4 мм.

Диам. 14x2 мм; 16x2 мм; 20x2 мм;  26x3 мм.

- В бухтах по 100 м: 14x2 мм; 16x2 мм.

- В бухтах по 50 м: 20x2 мм.

- В бухтах по 25 м: 26x3 мм.

- Конструкция: PE-Xc/AL/PE-Xc в изоляции 9 мм.

Диам. 14x2 мм; 16x2 мм; 20x2 мм;  26x3 мм.

- В бухтах по 50 м: 14x2 мм; 16x2 мм; 20x2 мм.

- В бухтах по 25 м: 26x3 мм.

- Фитинги:

- Пресс-фитинги латунные (MS 58) с двумя уплотнительными кольцами снабжены запрессовочной гильзой изготовленной из нержавеющей стали (радиальная запрессовка)

- Пресс-фитинги пластиковые с уплотнительными кольцами снабжены запрессовочной гильзой изготовленной из нержавеющей стали (радиальная запрессовка)

- металлические фитинги из латуни с резьбой и разрезным обжимным кольцом

- Монтажный инструмент:

- Пресс машина аккумуляторная

- Пресс машина электрическая 16x2/20x2/26x3

- Пресс-губки для аккамуляторных и электрических пресс машин

- Пресс машина ручная в комплекте с губками

- Пресс-губки для ручной пресс машины

- Пресс машина ручная в комплекте с губками

- Резак для металлопластиковых труб

- Монтажные операции:

Резьбозажимное соединение (с резьбозажимным кольцом)

1. Надеть на трубу накидную гайка и зажимное кольцо.

2. Калибровка трубы. Калибратор вставляется до упора. Только таким образом будет обеспечена точная центровка трубы.

3. Установить фитинг

4. Навернуть накидную гайку на ниппель соединительной муфты и затянуть при помощи соответствующего гаечного ключа. (Для 14, 16, и 20 мм. 40-50 Нм., а 26 и 32 мм. 90-100 Нм.)

Радиальная запрессовка

1.Отрезать трубу перпендикулярно ее оси при помощи специальных ножниц.

2. Произвести калибровку и развертку при помощи специального калибратора.

3. Ввести трубу “HENCO” до упора в пресс-фитинг. Обрез трубы должен быть виден сквозь прозрачный пластик направляющего кольца, либо отверстие во втулке.

4. Открыть пресс-зажим и вложить пресс-фитинг таким образом, чтобы пластиковое кольцо точно вошло в паз пресс-зажима. По окончание процесса опрессовки, губки зажима должны быть полностью сжаты.

- Преимущества:

- податливость металлопластиковой трубы позволяет изготовлять колена с очень маленьким радиусом изгиба;

- стойкое сохранение формы при изгибе;

- широкая применимость трубы (водопроводная и отопительная разводка, напольное отопление; плинтусная разводка).

- Недостатки:

- степень сшивки для труб из сшитого полиэтилена – 60% (хотя обычно PE-Xc - 75%)

- материал PE-Xc более жесткий (по сравнению с PE-Xa)

- эффект памяти формы выражен слабее, чем у труб из PE-Xa

- диаметры труб – 14…32мм => применимость только для поэтажной разводки и магистралей небольших объектов

- в трубах PE-Xc/AL/PE-Xc возможно температурное отслоение при резких скачках температуры

- Сертификаты:

Есть

- Противопожарная защита:

Отсутствие собственных противопожарных устройств.

- Коэффициент температурного удлинения:

0,025

- Расстояние между хомутами:

диам. 14, 16 мм:	           1 м

диам. 20 мм:	 	      1,25 м

диам. 26 мм:	 	        1,5 м

диам. 32 мм:	 	        2,0 м

- Аргументация для систем водоснабжения и радиаторного и напольного отопления

## Преимущества:

- наличие в программе пластиковых фитингов

- для плинтусной разводки применяются те же трубы

- довольно обширный ряд фасонных изделий, в том числе г- и т-образных трубок.

Недостатки:

- соединение с резиновыми уплотнительными кольцами (резьбозажимное соединение, радиальная запрессовка)

- сортамент фасонных частей значительно беднее, чем у систем REHAU

- резьбозажимные соединения нельзя заделывать в стяжку

- при соединении с помощью радиальной запрессовки заужается живое сечение

- крайне скудный ассортимент продукции для напольного отопления (только коллектора, шкафы, сервопривод и крепёж для труб).