Опросный лист – подбор устройств поддержания давления (мембранный расширительный бак, насосная/компрессорная установка, устройство подпитки)

Для подбора оборудования просим указать следующие данные:

| Тепловая мощность системы (кВт)* |  |
| --- | --- |
| Объем теплоносителя в системе (л) (если неизвестен, то 10-15 л на 1 кВт) |  |
| Рабочая температура на подаче (0С) |  |
| Рабочая температура на обратке (0С) |  |
| Макс. температура в системе (0С) (может быть выше или равна раб. темп-ре на подаче) |  |
| Мин. температура в системе (0С) (в системах отопления, как правило, равна 10-20 °С) |  |
| Статическая высота (м)** |  |
| Давление в точке подключения МРБ/УПД (бар) (рекомендация: Р ≥ Pст (бар) + 0,5 бар + Pнас.пара (при (100 °С); 10 м.в.с = 1 бар) |  |
| Давление срабатывания предохранительного клапана в системе Pпк (бар)*** (рекомендация: Рпк=Pу- Рц.н., например, Ру= 10 бар, Рц.н. =1 бар, Рпк = 9 бар) |  |
| Концентрация антифриза (%) |  |
| Подпитка из (ХВС или обратного трубопровода ТС) |  |
| Поток подпитки (м3/ч) (требуется при подборе установок поддержания давления) |  |
| Располагаемое давление подпитки (бар) (требуется при подборе установок поддержания давления) |  |
| Ограничения по габаритам: - высота не более (мм) |  |
| - ширина не более (мм) |  |

Просим указать необходимый тип оборудования:

| Подобрать мембранный расширительный бак (МРБ) (только поддержание давления) |  |
| --- | --- |
| - укажите тип мембраны (заменяемая или незаменяемая) |  |
| Подобрать установку поддержания давления (УПД): |  |
| -насосного типа Variomat VZ (автоматическое заполнение системы, поддержание давления, подпитка и дегазация) |  |
| -насосного типа Variomat VS (поддержание давления, подпитка и дегазация) |  |
| -компрессорного типа Reflexomat (поддержание давления и подпитка) |  |
| Просим указать дополнительное оборудование: |  |
| Подобрать устройство подпитки (для систем с мембранным расширительным баком или компрессорной установки поддержания давления Reflexomat), (Да-Нет) |  |
| Подобрать вакуумный деаэратор Servitec, (Да-Нет) |  |
| Подобрать сепаратор (для удаления микропузырьков Exvoid, для удаления шлама Exdirt или комбинированный Extwin), (Да-Нет) |  |
| - укажите его тип (Exvoid, Exdirt или Extwin) |  |
| - для подбора сепаратора укажите величину циркуляционного расхода (м3/ч) |  |
| - укажите тип присоединения (резьбовое, фланцевое или под сварку) |  |

* при необходимости расчета расширительных баков для котлов отдельно укажите мощность и объем каждого котла

** высота от места установки бака/установки до верхней точки системы (см. рис. 1)

*** Ру - максимальное расчетное давление в системе; Рц.н.- напор циркуляционного насоса

Рис. 1. Поддержание давления всасывания

| Объект (котельная, ИТП, …) |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Стадия проекта (П, РД ) |  |

Ваши координаты:

| Компания |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| телефоны |  |
| e-mail |  |
| специалист |  |
| дата |  |

Дополнительная информация: