Об отводе продуктов сгорания в котлах с закрытой камерой и принудительной вытяжкой.

При использовании коаксиальной системы забора воздуха – отвода продуктов сгорания (труба в трубе) обязательно соблюдать уклон трубы в сторону выхода (не менее 1 см на каждый метр длины). При этом в трубе образуется конденсат, который выливается из трубы. Специально спроектированная конструкция наконечника, как правило, не позволяет воде задерживаться на трубе и образовывать «наледи». При больших морозах «наледи» могут образовываться на стене и иногда на наконечнике.

Следует отметить, что в Италии практически не применяется коаксиальная система забора воздуха – отвода продуктов сгорания. Широкое распространение в этой стране получили системы забора воздуха – отвода продуктов сгорания по раздельным трубам. Показанные ниже на рисунках различные системы забора воздуха – отвода продуктов сгорания по раздельным трубам позволяют избежать образования «наледей».

Варианты отвода продуктов сгорания в общий дымоход или на крышу позволяют также решить эстетический и экологический вопросы, так как отвод продуктов сгорания не осуществляется через фасадные стены.

Имеющиеся в России многоэтажные дома с поквартирным отоплением котлами с принудительной вытяжкой чаще имеют системы забора воздуха – отвода продуктов сгорания по раздельным или комбинированным трубам. При этом используются следующие варианты отвода продуктов сгорания:

- в единый дымоход;

- в единую трубу;

- по раздельным трубам на крышу.

С уважением,

технический директор представительства «БАКСИ» в РФ

Валуйских С. Ф.

15/11/2002