## Slide 1
Гейзер Бастион c регулятором давления
для холодной воды
Пористость 90 мкм
до 16 атм
до 30 С
Артикул | Наименование | РРЦ
32681 | Бастион 7508155233 ½” | 7 640 р.
диаметр 52,5 мм
Регулятор давления позволяет поддерживать заданное вручную выходное давление от 2 до 6 атм.
В комплекте подключение американка и фитинг 3/8-JG

## Slide 2
Компактный промывной фильтр механической очистки. Предназначен для первичной очистки холодной воды от механических примесей (ржавчина, песок, ил и другие нерастворимые примеси).
Надежная защита сантехники и бытовой техники. Фильтрующий элемент – сетка из нержавеющей стали 90 мкм. Легко промывается.
Замена фильтрующего элемента производится без демонтажа фильтра. Специальный кран в нижней части корпуса позволяет быстро и безопасно слить оставшуюся в фильтре воду и отфильтрованные загрязнения.
Особенности: Регулятор давления позволяет поддерживать заданное вручную выходное давление от 2 до 6 атм.
Преимущества:
Компактность;
Высокая производительность;
Защита насосов и бытовой техники;
Нижний слив воды – легкая и безопасная замена или промывка картриджа.

## Slide 3
Температура очищаемой воды - +4...+40°С;
Присоединительный размер - 1/2";
Рабочее давление - до 15 атм;
Комплектация: Фильтр (диаметр корпуса 52,5 мм), 2 фитинга “американка”, ключ, фитинг 3/8-JG;
Габаритные размеры - 270×146 мм;
Материал: Корпус - SAN, крышка – латунь;
Производство – Китай.